## Slide 1: שיטות נומריות בתעשיה
תרגול 5 – תורת התורים
סמסטר אביב 2020
Notes: ;

## Slide 2
מבנה הקורס
תורים ומרקוב
ניהול האיכות
חיזוי ותכנון
חיזוי 1
חיזוי 2
תכנון לינארי
לינארי בשלמים
GP
MOLP
תזמון
תורת התורים
שרשראות מרקוב
רשתות תורים
אמינות וחזוקה
דגימות קבלה
תרשימי בקרה

## Slide 4: מערכות עם תורים
לקוחות בסופרמרקט, בנק, משרד ממשלתי, מרפאה, וכו'
מכוניות ברמזור
מטוסים ממתינים להמראה או לנחיתה בשדה תעופה
מכונות ממתינות לתיקון
רכיבים בפס ייצור שממתינים לטיפול על ידי פועל או מכונה
מכתבים שממתינים להדפסה
תכניות מחשב שממתינות לריצה

## Slide 5: נרצה לענות על שאלות כמו...
כמה לקוחות בממוצע יש במערכת?
כמה לקוחות בממוצע יש בתור?
מהו משך הזמן שנותן השירות נמצא בבטלה?
.....
בעזרת שאלות אלו נוכל לנתח מערכות מורכבות ולקבל החלטות הנוגעות להן.

## Slide 6: מונחים בסיסיים
קצב הגעה:  קצב שרות: 
זמן המתנה בתור: wq זמן שהיה במערכת: w
מספר צרכנים בתור: Lq מספר צרכנים במערכת: L
 1
t
 3
 4
 5
 6
 7
 2
wq2
wq3
wq4
wq5
wq7
L(t1)=3 Lq(t1)=2
L(t2)=Lq(t2)=0
=5

## Slide 7: מאפיינים כלליים של מערכת התורים
מבנה מערכת השרות: מספר השרתים, טורי, מקבילי, משולב
משטר בתור : FIFO, LIFO, אקראי, קדימויות
מספר מקומות בתור - Buffer (הנחה כרגע: אינסופי)
מספר לקוחות שעשויים לדרוש שירות (הנחה כרגע: אינסופי)

## Slide 8: סימונים

## Slide 9: תהליכי לידה ומוות
במסגרת תורת התורים
  לידה = הגעת לקוח
  מוות = עזיבת לקוח
זמן הגעת הלקוח הבא יבוטא בעזרת 
זמן העזיבה הבא יבוטא בעזרת 

## Slide 10: הנחת המרקוביות של זמן המופע וזמן השרות
ברוב המקרים זמן המופע אכן מפולג מעריכית, כלומר מתקיימת הנחת חוסר הזיכרון (מרקוביות).
אנו מניחים שגם זמן השרות מפולג מעריכית, לפחות בקירוב. הנחה זו עוזרת מאד לפתרון המודל בצורה אנליטית.
לדוגמה, ההנחה שאורך שיחת טלפון מפולג מעריכית משמעותה שהסיכוי ששיחת טלפון תסתיים בשנייה הקרובה אינו תלוי במשך הזמן שהשיחה כבר מתנהלת.

## Slide 11: דיאגרמת המצבים
עבור תהליכי לידה ומוות אנו נעסוק במצב היציב.
מצב יציב קיים אם: מספר המצבים סופי וקצב השירות גדול מקצב ההגעה (λ < μ).
אם מצב יציב קיים, אז תוחלת קצב כניסה למצב n שווה לתוחלת קצב יציאה ממצב n.
  Rate in = Rate out עבור מצב n
Pn - ההסתברות להיות במצב n, כלומר עם n לקוחות במערכת
1
3
2
3
0
1
2
2
1
0

## Slide 12: חוק ליטל (Little)
L= W
Lq = Wq
W = Wq+1/ 
4 משתנים: L, Lq, W, Wq – אם אחד מהם נתון, בעזרת שלושת הקשרים ניתן לחשב את שלושת המשתנים האחרים
For any queuing system that has a steady state and has an average arrival rate of 

## Slide 13: תהליכי לידה ומוות
בעזרת מתודולוגיה זו ופיתוח משוואות אלו נוכל לאפיין כל מערכת ולייצר את הנוסחאות הנחוצות עבורה:
  M/M/1
  M/M/2
  M/G/1
  ...

## Slide 14: M/M/1
תהליך ההגעה מתפלג פואסונית עם פרמטר λ
  ← הזמן בין הגעת לקוחות מתפלג מעריכית.
מתן שירות מתפלג מעריכית עם פרמטר μ
מכונה אחת / נותן שירות אחד
המטלות מבוצעות על בסיס "ראשון מגיע ראשון מבוצע": FCFS
עוד סימונים אפשריים: קיבולת מוגבלת, משטר התור..
arrival process / service process / number of servers
Notes: התפלגות מעריכית היא חסרת זיכרון המשמעות היא כזו: אם אורך החיים של נורה מתפלג מעריכית וידוע שהמנורה כבר חיה X והשאלה מה הסיכוי שתחיה עוד Y – התשובה אינה תלויה ב-X. כמובן שאין תהליך אמיתי שמתפלג כך.

## Slide 15: נוסחאות עבור M/M/1
W = 1 / (-)
L =  / (- )
Lq = r / (1- r) = ²/ [ (- )]
Wq =  / (- ) =
r / (- )
r = l / m
Notes: Lq = = r ²/(1-r) = l² / (m² * (1-l / m)) = l² / (m² * ((m-l) / m)) = l² / (m * (m-l))

## Slide 16: תרגיל 1
למחסן רכיבי אלקטרוניקה באים טכנאים עם רשימות רכיבים וממתינים לקבלת ציוד. קצב המופע הוא פואסוני עם  = 6 אנשים/שעה. מחסנאי אחד עובד במחסן ומסוגל לטפל בטכנאי אחד בזמן ממוצע של 8 דקות, כאשר זמן השירות מפולג מעריכית. עלות מחסנאי לשעה 25$. עלות שעות עבודה לטכנאי 40$.
הגדרת  ו- 
=6 techs-per-hour
=1tech/8min=1tech/8(1hours/60) =7.5tph
מי הוא הלקוח (תהליך)?
מי הוא נותן השירות?
Notes: תוחלת זמן השירות היא 1 חלקי מיו

## Slide 17
א. מה יחס הזמן בו המחסנאי בטל?
r = l/m
=6
=7.5
r = 6/7.5=0.8
1-r = 0.2
זו הניצולת.
אבל שאלו לגבי זמן הבטלה...

## Slide 18
ב. כמה זמן בממוצע ממתין טכנאי בתור?
Wq =  / (- )
Wq = 6tph / 7.5tph(7.5- 6tph) = 6/(7.5*1.5tph) =
0.53333 hours-per-tech = 32 minutes-per-tech
=6
=60/8 = 7.5

## Slide 19
ג. כמה זמן בממוצע לוקח לטכנאי מרגע הגעתו למחסן ועד שחוזר עם הרכיבים ?
W=1/ (-)
W=1/ (7.5-6) = 1/1.5=0.66666667hpt * 1tech
0.667 hour = 40 min
=6
=60/8 = 7.5
ואיך אפשר להגיע לאותו ערך ללא שימוש בנוסחא?
40 min = 32 + 8…
Notes: היה אפשר גם לחבר בין 32 הדקות שקיבלנו כזמן המתנה ממוצע בתור עם 8 דקות שירות

## Slide 20
ד. מהו המספר הממוצע של טכנאים במחסן?
L=/ (- )
L=6/ (7.5- 6)
L=6/ 1.5 = 4
=6
=60/8 = 7.5

## Slide 21
ה. מהו המספר הממוצע של טכנאים בתור?
Lq =Wq
: Wqחישבנו
Wq = 0.53 hours
Lq =6*0.53 = 3.2
לפי חוק ליטל...
=6
=60/8 = 7.5
מתקיימים התנאים של מערכת M/M/1
יציבה

## Slide 22
ו. מהי תוחלת העלות של הפעילות במחסן במשך שעה?
L = 4
עלות שעת עבודה של מחסנאי 25$.
עלות שעת עבודה של טכנאי 40$.
שכר טכנאי*מספר לקוחות (טכנאים) +שכר לשרת*מס שרתים (מחסנאים)
1*25 + 4*40 = 185$

## Slide 23
ז. מהי ההסתברות שטכנאי שיגיע יקבל שרות מיד?
כלומר – השרת לא עסוק
1-r = 0.2
- אחוז הזמן בו השרתים עסוקים r תזכורת,
Notes: תזכורת

## Slide 24: התפלגות מספר לקוחות במערכת
התפלגות מספר המטלות במערכת (מספר המטלות המחכות לביצוע ועוד מספר המטלות המבוצעות) במצב יציב:
ρ = λ/cμ
שימו לב שבמקרה שלנו 1=C (מספר שרתים)
זהו גם שיעור הניצולת של המערכת.
ההסתברות ל-L לקוחות במערכת במצב יציב:
(P{L = i} = ρi(1 – ρ
ההסתברות ל-0 לקוחות: P0 = 1-ρ (זהו גם זמן הבטלה..)

## Slide 25
ח. מהי ההסתברות שיש בתור 2 טכנאים או יותר?
כמה טכנאים במערכת?
P(n>=3)
P(n>=3) = 1- (P0+P1+P2)
P0
P1
P2
=0.2
=0.8*0.2
= 0.82*0.2
P(n>=3) = 0.512
P{L = i} = ρi(1 – ρ(
Pn - ההסתברות להיות במצב n, כלומר עם n לקוחות במערכת

## Slide 26
ט. המנכ"ל טוען שיסכים להוסיף עוד מחסנאי אם ישוכנע שטכנאי צריך בממוצע להמתין בתור למעלה משעה. מה צריך להיות קצב ההגעה למחסן כדי להצדיק מחסנאי נוסף?
מה צריך להיות lכדי ש
wq >שעה
Wq= / (- )>1
 /7.5(7.5- )>1
 >6.617people per hour
=7.5

## Slide 27: משך השהייה במערכת - W
מתחיל ברגע שהמטלה מצטרפת לתור ונמשך עד שביצוע המטלה הושלם.
משתנה אקראי, תלוי במימוש זמני העיבוד של מטלות קודמות.
התפלגות זמן הזרימה עבור תור מסוג M/M/1 FCFS היא מעריכית עם פרמטר μ-λ. כלומר,
P{W>t} = e-(μ-λ)t עבור כל t>0

## Slide 28
י. המנכ"ל רוצה שבפחות מ-5% מהמקרים ישהה הטכנאי יותר מחצי שעה במחסן , מה צריך להיות הסף התחתון האפשרי של קצב השירות כדי לעמוד בדרישה זו?
=6
P{W>t} = e-(μ-λ)t
צ"ל מהו כאשר
P(W>0.5)
P{W>0.5} = e-(μ-6)0.5
e-(μ-6)0.50.05 >
 > 12
Notes: -(u-6)0.5 < -3
3 + 3 < 0.5u
12 < u

## Slide 29: ערכים ממוצעים - דרך נוספת לחישוב
מספר הלקוחות הצפוי במערכת הוא:
L= ρ/(1- ρ)
מספר הלקוחות הצפוי בתור הוא:
Lq= ρ2/(1- ρ)
קיים פתרון רק עבור ρ < 1.
כלומר קצב הגעת המטלות למערכת
חייב להיות נמוך מן הקצב בו הן מבוצעות, על מנת להבטיח שהמערכת לא תגדל בלי שליטה
(מה שנקרא 'תור מתפוצץ')

## Slide 30: מה ראינו היום