## Slide 1: שיטות נומריות בתעשייה
תרגול - חיזוי2

## Slide 2: מה נלמד בנושא חיזוי
שיטות לחישוב קו נטייה:
רגרסיה לינארית
ממוצע פשוט
ממוצע נע
ממוצע נע משוקלל
ממוצע נע משוקלל אקספוננציאלית – החלקה אקספוננציאלית
נושאים נוספים:
עקומת למידה
השוואת מודלים
שיפור שיטות - תשומה, תפוקה ופריון
תרגול 1
תרגול 2

## Slide 3: החלקה אקספוננציאלית
בגישה זו משתמשים בכל התקופות לחישוב קו הנטייה, אך במשקל יחסי הפוחת עם הזמן.
התקופה האחרונה בנתונים משפיעה בצורה החזקה ביותר על החיזוי של התקופה הבאה.
ככל שמרחיקים אל העבר ההשפעה קטנה בצורה אקספוננציאלית.

## Slide 4
שתי הנוסחאות זהות
R הביקוש בפועל. Y תחזית הביקוש.
α היא מקדם ההחלקה, בין 0-1. זהו המשקל היחסי שניתן לתקופה האחרונה.
  ככל שאלפא קרובה ל-1, יש לעבר הקרוב משקל רב יותר מאשר לעבר הרחוק.
עבור חיזוי יציב שיחליק תנודות אקראיות – נבחר אלפא קטנה.
עבור חיזוי המגיב במהירות לשינויים ריאליים – נבחר אלפא גדולה.
בשיטה זו אין צורך בנתונים היסטוריים רבים.
הנוסחה

## Slide 5: החלקה אקספוננציאלית - הדגמה

## Slide 6: מודל עונתיות
במצב בו הנטייה לא מספקת על מנת לחזות כראוי וישנה עונתיות יש לחשב את המקדם הזה ולשלבו בחיזוי.
תופעות רבות מתאפיינות בהתנהגות מחזורית בעלת אורך מחזור קבוע, לדוגמא:
  טמפרטורות לאורך השנה - בקיץ גבוהות ובחורף נמוכות.
  צריכת מוצרים – בגדי ים וגלידה בקיץ, תנורים ומעילים בחורף.
פרק הזמן שבו התנודות חוזרות על עצמן אינו בהכרח שנה, למשל:
  מחזור יומי: עומס תנועה בדרכים המובילות לתל אביב - עומס גבוה בבוקר ואחה"צ.
  מחזור שבועי: מספר המבקרים בבתי קולנוע ובמסעדות - בסופי שבוע גבוה ובאמצע שבוע נמוך.

## Slide 7: מקדם העונתיות
מקדם העונתיות- S
מציין באיזו מידה העונה שבה מדובר היא חלשה או חזקה:
  S>1 פירושו עונה חזקה, S<1 פירושו עונה חלשה
העונתיות מחושבת כמכפלה בין עוצמת התופעה בעונה המדוברת ובין ערך התופעה כמחושב על פי קו הנטייה.
בד"כ יש לנתח בנפרד את הנטייה ואת מקדם העונתיות על פי נתוני העבר ורק לאחר מכן להתחשב בשניהם לצורך ביצוע החיזוי:
F=Y*S
  F- הערך החזוי, משוקלל בנטייה ובעונתיות
  Y- הערך החזוי שמתבסס על קו הנטייה בלבד
  S- מקדם העונתיות
Notes: התחזית אם כן תתקבל כאשר נכפיל את הממוצע של התקופות הדומות בעונות הקודמות במקדם העונתיות.

## Slide 8: מודל עונתיות - השלבים
חישוב קו הנטייה, כלומר חישוב Yij
עבור כל שנה – i
עבור כל עונה – j
מודל עונתיות - שלב ראשון

## Slide 9: מודל עונתיות - שלב שני
חישוב מקדם העונתיות עבור כל התקופות הנתונות:
  Si,j- מקדם העונתיות המחושב לעונהj בשנה i
  Ri,j- הביקוש הריאלי בעונהj בשנה i
  Yi,j- הביקוש המחושב עבור עונהj בשנה i תוך שימוש במודל הנטייה

## Slide 10: מודל עונתיות - שלב שלישי
ביצוע ממוצע של המקדם העונתי:
K- מספר השנים שעליהן יש נתונים.
לאחר מכן ניתן לבצע את החיזוי:
Fij=Yij*S̅j

## Slide 11: מודל עונתיות - תרגיל

## Slide 12: מודל חזקתי – עקומת למידה
פוטנציאל לשיפור ביצועי המערכת
המודל החזקתי:
  S – מספר המחזור
  T(S) – זמן הביצוע למחזור ה – S
  a – זמן הביצוע הצפוי של המחזור הראשון
  m – מקדם השיפור

## Slide 13: עקומת למידה - תרגיל
על פי הנתונים הבאים, מהו זמן הביצוע הצפוי למחזור ה – 60?
מחזור מס' S | 5 | 10 | 20 | 30 | 40
זמן ביצוע T(S) | 148 | 99 | 88 | 66 | 62
a=?
m=?

## Slide 14: עקומת למידה – פתרון לתרגיל
נהפוך את המודל החזקתי ללוגריתמי:
נבצע רגרסיה על ה-log של הנתונים (בבסיס 10).
log(S) | 0.69897 | 1 | 1.30103 | 1.477121 | 1.60206
log(T(S)) | 2.170262 | 1.995635 | 1.944483 | 1.819544 | 1.792392

## Slide 15: עקומת למידה – המשך פתרון לתרגיל
  a = 275 , m = 0.41
נציב: T(S=60) = 51.3

## Slide 16: השוואת מודלים
השוואת יכולת החיזוי מתבססת על ניתוח הסטיות שבין הערכים החזויים לבין הערכים הריאליים:
Ei = Ri - Yi
שתי גישות ליצירת אוכלוסיית סטיות:
  התאמת המודל לכל הנתונים הקיימים. אוכלוסיית הסטיות תהיה ההפרש בין הערך המחושב על ידי המודל לבין הנתונים הריאליים.
  התאמת המודל לרוב הנתונים, מלבד כמה תקופות אחרונות שייקראו "התקופה הנבחנת". אוכלוסיית הסטיות תיבנה עבור התקופה הנבחנת בלבד.

## Slide 17: מדדים לבדיקת טיב החיזוי
מדד 1:
ממוצע ערכים אבסולוטיים - Mean Absolute Deviation (MAD)
נקרא גם Mean Absolute Error.
n – כמות הנתונים

## Slide 18: מדדים לבדיקת טיב החיזוי
מדד 2:
ממוצע ריבועי הסטיות - Mean Square Error (MSE)

## Slide 19: מדדים לבדיקת טיב החיזוי
מדד 3:
ממוצע סטיות יחסיות – Mean Relative Deviation
מקובל להתייחס למדד זה כמדד מועדף, מחשב סטייה יחסית.

## Slide 20: מדדים לבדיקת טיב החיזוי
מדד 4:
טעות החיזוי המצטברת – Cumulative Forecast Error (CFE)

## Slide 21: דוגמא – השוואה בין מודלים:
4 | 3 | 2 | 1 | תקופה
14 | 14 | 12 | 10 | ביקוש - R
15 | 13 | 11 | 11 | Y1 - חיזוי לפי מודל 1
14 | 20 | 12 | 10 | Y2 - חיזוי לפי מודל 2
CFE | MRD | MSE | MAD | 
0 | 0.08 | 1 | 1 | מודל 1
-6 | 0.107 | 9 | 1.5 | מודל 2
Notes: ממוצע ערכים אבסולוטיים - Mean Absolute Deviation (MAD)
ממוצע ריבועי הסטיות - Mean Square Error (MSE)
ממוצע סטיות יחסיות – Mean Relative Deviation
טעות החיזוי המצטברת – Cumulative Forecast Error (CFE)

## Slide 22: קיום נטייה בסטיות
מדד 5:
מתגלה על ידי פרמטר הנקרא Tracking Signal (TS)
Notes: ככל שערך המונה קרוב לאפס, כך אוכלוסיית הסטיות מפוזרת בצורה סימטרית יותר סביב לאפס.
ממוצע סטיות יחסיות – Mean Relative Deviation

## Slide 23: תפוקה ותשומה
תפוקה - סך ההכנסות של חברה/מפעל בפרק זמן מוגדר
תפוקה = מחיר מכירה של מוצר * כמות מוצרים לפרק זמן
תשומה - סך העלויות של חברה/מפעל בפרק זמן מוגדר
מורכבת למשל מעלות כח אדם, עלות מכונות, עלות חומרי הגלם, הוצאות קבועות כגון חשמל, שכירות, ועוד.
Notes: השאלה- באיזה שוק אנו נמצאים: רווי או לא רווי?
  רווי: שוק שאינו זקוק לכמות מוצר גדולה יותר מהכמות המסופקת (שיפורים אפשריים: רק ברמת תשומות)
  לא רווי: שוק שזקוק לכמות מוצר גדולה יותר מהכמות הנוכחית (שיפורים אפשריים: הן תפוקות והן תשומות)

## Slide 24: פריון כמדד לשיפור שיטות
פריון: מדד רווחיות, היחס בין תפוקה לתשומה
פריון גדול מ-1 : הארגון רווחי
פריון שווה ל-1 : מצב אדיש
פריון קטן מ-1 : הארגון מפסיד
מדד לשיפור תהליך: גידול בפריון
Notes: השאלה- באיזה שוק אנו נמצאים: רווי או לא רווי?
  רווי: שוק שאינו זקוק לכמות מוצר גדולה יותר מהכמות המסופקת (שיפורים אפשריים: רק ברמת תשומות)
  לא רווי: שוק שזקוק לכמות מוצר גדולה יותר מהכמות הנוכחית (שיפורים אפשריים: הן תפוקות והן תשומות)

## Slide 25: תפוקה, תשומה ופריון - תרגיל
בשנת 2015 במפעל צעיפים (מיוחדים בעבודת יד):
  תשומה:
    450 משכורות
    כאשר המשכורת הממוצעת היא 3,500 ש"ח
  תפוקה:
    7,000 צעיפים
    שנמכרו במחיר של 240 ש"ח לצעיף

## Slide 26: תפוקה, תשומה ופריון – פתרון תרגיל
תפוקה - סך ההכנסות של חברה/מפעל בפרק זמן מוגדר
תפוקה = מחיר מכירה של מוצר * כמות מוצרים לפרק זמן
תפוקה = 7,000 * 240 = 1,680,000 ש"ח
תשומה - סך העלויות של חברה/מפעל בפרק זמן מוגדר
תשומה = 450 * 3,500 = 1,575,000 ש"ח
פריון - 1,575,000 \ 1,680,000 = 1.06
Notes: השאלה- באיזה שוק אנו נמצאים: רווי או לא רווי?
  רווי: שוק שאינו זקוק לכמות מוצר גדולה יותר מהכמות המסופקת (שיפורים אפשריים: רק ברמת תשומות)
  לא רווי: שוק שזקוק לכמות מוצר גדולה יותר מהכמות הנוכחית (שיפורים אפשריים: הן תפוקות והן תשומות)