## Slide 1: שיטות נומריות
תרגול – תזמון ותכנון מצרפי
סמסטר אביב 2020

## Slide 2: כושר הביצוע - Capacity
הגדרה:
התאמת יכולת הארגון לספק הביקוש לתוצריו,
על פי מדיניותו ובכפיפות לאילוצי משאביו.
רמות היררכיות בניהול כושר הביצוע
תזמון - ניהול כושר הביצוע בטווח קצר.
תכנון מצרפי - ניהול כושר הביצוע בטווח בינוני.
תכנון מתקנים - ניהול כושר הביצוע בטווח ארוך.
Notes: הערות:
אילוצים- איך נתזמן את הייצור שעובר דרך צוואר הבקבוק

## Slide 3: רמות היררכיות בניהול Capacity
היום
3 חודשים
שנה
5 שנים
טווח ארוך
מתקנים
טווח בינוני
תכנון מצרפי
טווח קצר
תזמון
רמה ניהולית
גבוה
זוטר
הנהלה בכירה
מנהלי עבודה
מנהלי ייצור
18 חודש

## Slide 4: מה נראה היום ?
תזמון
  מדדים
  חוקי סידור
  כלל ג'ונסון
תכנון מצרפי

## Slide 5: תזמון Scheduling

## Slide 6: תזמון - מדדים
עמידה בלוח זמנים
מזעור רמת מלאי
מזעור זמן זרימה ממוצע במערכת
מזעור זמן המתנה
מזעור זמן מטלה
ניצולת גבוהה
מזעור עלויות

## Slide 7: תזמון - חוקי סידור
FIFO – (FCFS) – first come first served
בד"כ ייתן ערכים ממוצעים במדדים השונים
לקוחות רואים בו משהו הגיוני והוגן
SPT – shortest processing time
עבודות קצרות נכנסות ראשונות
יתרון: מביא את משך הזרימה הממוצע למינימום
חיסרון: עבודות ארוכות יתבצעו בסוף

## Slide 8: תזמון - חוקי סידור (המשך)
LPT – longest process time
העבודות הארוכות ביותר יתבצעו בהתחלה
EDD – earliest due date
לפי זמן שבו צריכים למסור את המוצר
משתמשים כשזמן המסירה חשוב
ממזער איחור מקסימלי
CR – Critical Ratio
הזמן הנותר לביצוע המשימה (עוד כמה זמן הדד-ליין)
הזמן המצופה לביצוע המשימה (כמה זמן יקח לבצע)  וניקח את המינימלי

## Slide 9: Johnson’s Rule
מוטיבציה:
יש N משימות, אשר צריכות לעבור ב-2 מכונות, לפי סדר מסוים.
© 1995 Corel Corp.
© 1995 Corel Corp.
מכונה א
מכונה ב
Job A
Job B
Job C
Jobs (N = 3)
Notes: איך נסדר את המשימות בין המכונות (יש סדר למכונות) כך שסדר זה יביא לזמן אופטימלי.

## Slide 10: Johnson's Rule אלגוריתם
רשמו את המשימות ואת זמן העיבוד שנדרש להן בכל מכונה.
בחרו את המשימה עם זמן העיבוד הקצר ביותר.
    2.1 האם זהו זמן העיבוד במכונה הראשונה? שבצו את המשימה כראשונה במערך.
    2.2 האם זהו זמן העיבוד במכונה השניה? שבצו את המשימה כאחרונה במערך.
    2.3 יש שוויון? בחרו באופן שרירותי.
לאחר ששובצה, מחקו את המשימה הזו.
חזרו על שלבים 2,3 כאשר ממלאים את המערך, עד ששובצו כל המשימות.

## Slide 11: Johnson’s Rule - Example
Job | מכונה 1 | מכונה 2
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
זמני עיבוד למכונות

## Slide 12: Johnson’s Rule - Example
 |  |  |  | A
Step 1
Step 0
Job | מכונה 1 | מכונה 2
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
בחרו את המשימה עם זמן העיבוד הקצר ביותר.
    האם זהו זמן העיבוד במכונה הראשונה? שבצו את המשימה כראשונה במערך.
    האם זהו זמן העיבוד במכונה השניה? שבצו את המשימה כאחרונה במערך.
    יש שוויון? בחרו באופן שרירותי.
Notes: בוחרים את זמן העיבוד הכי קצר בשתי המכונות, כלומר משימה A היא עם זמן איבוד 2 במכונה 2 ולכן נתחיל איתה כלומר נשים אותה אחרונה בתור.
אחר כך משימה B היא עם הזמן הכולל הכי קצר – 3, במכונה 1 ולכן נבחר אותה ונשים אותה ראשונה בתור.

## Slide 13: Johnson’s Rule - Example
 |  |  |  | A
Step 1
Step 0
Job | מכונה 1 | מכונה 2
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
B |  |  |  | A
Step 2
בחרו את המשימה עם זמן העיבוד הקצר ביותר.
    האם זהו זמן העיבוד במכונה הראשונה? שבצו את המשימה כראשונה במערך.
    האם זהו זמן העיבוד במכונה השניה? שבצו את המשימה כאחרונה במערך.
    יש שוויון? בחרו באופן שרירותי.

## Slide 14: Johnson’s Rule - Example
 |  |  |  | A
Step 1
Step 0
Job | מכונה 1 | מכונה 2
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
B |  |  |  | A
Step 2
B |  |  | C | A
Step 3
בחרו את המשימה עם זמן העיבוד הקצר ביותר.
    האם זהו זמן העיבוד במכונה הראשונה? שבצו את המשימה כראשונה במערך.
    האם זהו זמן העיבוד במכונה השניה? שבצו את המשימה כאחרונה במערך.
    יש שוויון? בחרו באופן שרירותי.

## Slide 15: Johnson’s Rule - Example
 |  |  |  | A
Step 1
Step 0
Job | מכונה 1 | מכונה 2
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
B |  |  |  | A
Step 2
B |  |  | C | A
Step 3
B |  | D | C | A
Step 4

## Slide 16: Johnson’s Rule - Example
 |  |  |  | A
Step 1
Step 0
Job | מכונה 1 | מכונה 2
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
B |  |  |  | A
Step 2
B |  |  | C | A
Step 3
B |  | D | C | A
Step 4
B | E | D | C | A
Step 5
Johnson’s Rule - Example

## Slide 17: Johnson’s Rule
כלל ג'ונסון – יתרונות:
מייעל את הזמן הכולל שלוקח לכל המשימות לסיים
מוריד את הזמן שבו המכונות הן idle (בבטלה)
תנאים שחייבים להתקיים כאשר משתמשים בכלל ג'ונסון:
2 מכונות בלבד
הזמנים של כל משימה בכל מכונה חייבים להיות קבועים וידועים
כל המשימות חייבות להתבצע קודם במכונה הראשונה ורק אז בשניה
אין עדיפויות למשימות
Notes: לזכור שבכלל ג'ונסון אין עדיפות לכל משימה.

## Slide 18: כלל ג'ונסון
האם בסידור לפי כלל ג'ונסון יכולים להיות זמנים שבהם המכונה/ות ?idle
כן!
יכולים להיות מקרים בהם המכונות לא יעבדו. אך עדיין, כלל ג'ונסון מבטיח ניצולת גבוהה וזמנים אופטימליים לסיום כלל המשימות.

## Slide 19: Graphical Depiction of Job Flow
B | E |  | D | C |  | A |  |  | 
 | B |  | E |  | D |  | C | A | 
מכונה 1
מכונה 2
0 3 10 20 28
0 3 9 10 20 22 28 29 33 35
Time =>
Time =>
B
E
D
C
A
= Job completed
= Idle
Job | מכונה 1 | מכונה 2
A | 5 | 2
B | 3 | 6
C | 8 | 4
D | 10 | 7
E | 7 | 12
B | E | D | C | A
Notes: רואים שאכן יש פה זמן בטלה של המכונות

## Slide 20: כלל ג'ונסון - מגבלות
כל המוצרים מתחילים תזמון מזמן 0.
כלל ג'ונסון לא יודע לזהות זמני בטלה של מכונות, צווארי בקבוק וכו'
לא מתחשבים בעלות מלאי
לא מתחשבים בדד-ליין
Notes: ?

## Slide 21: תכנון מצרפי Aggregate Planning

## Slide 22: מהו תכנון מצרפי?
פיתוח תוכנית כוח אדם (כמה עובדים להעסיק)
ותוכנית ייצור (כמה לייצר, מתי לייצר)
ברמה כוללנית (מצרפית)
במטרה למצוא איזון נכון בין ההיצע והביקוש.
התכנון נעשה על פי יחידת ייצור מצרפית = יחידה המייצגת את המוצר
הממוצע. יחידה זו אינה בהכרח יחידת מוצר או יחידת ייצור קיימת.

## Slide 23: איזון בין היצע וביקוש
קיימים שני סוגי מדיניות להשגת איזון:
  השפעה על הביקוש
  השפעה על כושר הייצור

## Slide 24: שני סוגי מדיניות להשגת איזון 1. השפעה על הביקוש
התאמת מחירים.
פרסום וקידום מכירות.
דחיית ביצוע הזמנות או הקדמתן.
פיתוח מוצר משלים / חלופי.
Notes: אפשר להעלות את הביקוש ע"י הורדת מחירים.
אפשר להעלות את הביקוש ע"י הורדת ביצוע הזמנות.

## Slide 25: שני סוגי מדיניות להשגת איזון 2. השפעה על כושר הייצור
גיוס או פיטורים של עובדים.
שעות נוספות או חופשות יזומות ("הדממה" למשל).
עובדים זמניים או חלקיים.
ייצור למלאי.
קבלנות משנה.
שיתוף פעולה בין חברות.

## Slide 26: אסטרטגיות בסיסיות לתכנון מיצרפי
מדיניות הייצור:
ייצור ברמה קבועה (level production)
התאמת הייצור לביקוש (רודף ביקוש)(chase demand)
מדיניות העסקת עובדים:
ייצור עם רמת כוח אדם קבועה(level work force)
כוח אדם מזערי קבוע
אסטרטגיה מעורבת (mixed strategy)
בתרגול נראה דוגמה למדיניות הייצור
בתרגיל הבית נראה דוגמה למדיניות העסקת עובדים
Notes: רודף ביקוש – למשל אם נדע שבחודש מסוים הביקוש יהיו 80 והחודש הבא אחריו 100 אז נתאים את הייצור כל חודש.

## Slide 27
ייצור ברמה קבועה
Level Production
Time
Production
Demand
Units

## Slide 28
התאמת הייצור לביקוש (רודף ביקוש)
Chase Demand
Time
Units
Production
Demand

## Slide 29: דוגמה לייצור ברמה קבועה
תקופה 1 2 3 4 5 סה"כ
תחזית 110 120 130 120 120 600
חברת "המדפיסה" מספקת שירותי הדפסה לפי הזמנה. לחברה צבר הזמנות (מלאי) של 100 יח' והיא רוצה להפחיתו ל-80 יח' בסוף תקופת התכנון.
כמה יחידות יש לייצר בכל חודש?
מהו המלאי הסופי בכל חודש?
אם עלות החזקת המלאי היא 5$ ליחידה לחודש ועלות השינוי ברמת הייצור היא 20$ ליחידה, מהי עלות תוכנית הייצור?
  הערה: יש לשמור על רמת מלאי של 80 יח' בכל חודש.

## Slide 30: דוגמה לייצור ברמה קבועה – פתרון כמה נייצר בכל חודש
תקופה 1 2 3 4 5 סה"כ ממוצע
תחזית 110 120 130 120 120 600 120
בייצור קבוע ללא מלאי התחלתי, נייצר בממוצע 120 יח' לתקופה,
כאשר בתקופה 1 נצבור מלאי של 10 יח' אשר יכסו את עודף הביקוש בתקופה 3.
עבור ביקוש של 600 יח' עם רמות מלאי הפתיחה והסיום הנתונות, יש לייצר:
600 + 80 = P + 100
580 = P
על כן בייצור קבוע עם מלאי התחלתי כמצוין, נייצר 116 יח' בכל תקופה (580/5).

## Slide 31: דוגמה לייצור ברמה קבועה - פתרון חישוב עלויות מלאי
תקופה 1 2 3 4 5 סה"כ
תחזית 110 120 130 120 120 600
ייצור 116 116 116 116 116 580
מלאי התחלה 100 106 102 88 84
מלאי סיום 106 102 88 84 80 460
לא ירדנו מרמת מלאי של 80 יח'.
לצורך חישוב עלות החזקת מלאי לא נתייחס למלאי ההתחלתי אלא למלאי הסיום בכל תקופה:
סה"כ מלאי ביח' לחודש: 106+102+88+84+80 = 460
נכפיל בעלות ליח' מלאי: 460 * $5 = $2,300
Notes: לא נתייחס לעלות השינוי ברמת הייצור מכיוון שעבדנו ברמת ייצור קבועה.

## Slide 32: דוגמה – ייצור בתוכנית רודפת ביקוש
תקופה 1 2 3 4 5 סה"כ
ביקוש 110 120 130 120 120 600
ייצור 90 120 130 120 120 580
שינוי 30 10 10 0
מלאי 80 80 80 80 80
כאן היה חשוב להקפיד שלא לרדת מרמת מלאי של 80 יח'.
לצורך חישוב עלות החזקת מלאי לא נתייחס למלאי ההתחלתי אלא למלאי בכל תקופה:
סה"כ מלאי ביח' לחודש: 80+80+80+80+80 = 400
נכפיל בעלות ליח' מלאי: 400 * $5 = $2,000
סה"כ עלות השינוי ברמת הייצור: 30+10+10=50, 50 * $20 = $1,000
סה"כ עלות התוכנית: $3,000
* בסיום תקופה
Notes: אין עלות שינוי לתקופה ראשונה. שינוי לפעם ראשונה אינו נחשב כשינוי.

## Slide 33: השוואה בין שתי האסטרטגיות
 | Chase | Level
תנאי עבודה | פחות נעימים | נעימים
תחלופת כח אדם | גבוהה | נמוכה
עלות העסקה ופיטורין | גבוהה | נמוכה
שיעור טעויות | גבוהה | נמוכה
כמות המפקחים הנדרשת | גבוהה | נמוכה